## Slide 1: 省燃費運転の励行について （取組みの要点）
温暖化対策部会
2023.6 Ver.

## Slide 2: 現場のエネルギー別比率
●現場CO₂排出量のエネルギー別比率
⇒軽油起因が７割
電力：17% 軽油：69%
灯油： 1% 重油：13%
●軽油使用量の内訳
⇒省燃費研修対象建機で６割強
研修対象建機
重機系：40%
車両系：24%
Notes: 建設現場で使用するエネルギーは、軽油が70％と高くなっています。
CO2発生要因として最も大きな割合を占める軽油を対象に、高い削減効果が期待できるのが省燃費運転です。

## Slide 3
省燃費運転について
CO₂削減効果の高い活動として、業界で重点的に展開
Notes: 日建連では各地で省燃費運転研修会を実施してきました。
実技研修では、CO2排出量が平均20％の削減の結果となっています。
これでは、トラック・ダンプトラックの省燃費運転について、おさらいします。

## Slide 4: ダンプ・トラックの省燃費運転手法(1)
●不要なアイドリングをしない！
⇒冬でも暖機運転は５分で十分
（マニュアルP5）
●空ぶかしや急発進・急加速はしない！
⇒必要以上にエンジンの回転数を
上げることになり、燃費悪化の
大きな原因
（マニュアルP6）
Notes: 不要なアイドリングをしない
エンジン始動時のアイドリングは、水温計の針が動き出す程度、時間としては5分が目安です。
空ぶかしや急発進。急加速はしない
空ぶかしは、単にエネルギーを捨てるだけです。
急発進、急加速をするとエンジン回転数が高回転になり、燃料消費が非常に増えることになります。

## Slide 5: ダンプ・トラックの省燃費運転手法(2)
●グリーンゾーン(1200～1500rpm)で運転する！
⇒エンジン効率が最も高い回転領域
（通常、タコメーターの10時～
12時の位置）で運転すると燃費
が向上
（マニュアルP6）
Notes: グリーンゾーンで運転する
タコメーター（エンジン回転計）には、エンジン効率の高い回転域が緑色で表示されていて、その範囲をグリーンゾーンと呼んでいます。
タコメーターの10時から12時の位置がグリーンゾーンで、その範囲でシフトアップすることが省燃費につながります。

## Slide 6: ダンプ・トラックの省燃費運転手法(2)
●シフトアップは早めに！
⇒エンジンの回転数をなるべく抑
えることが重要
（マニュアルP7）
●エンジンブレーキを活用！
⇒エンジンブレーキ使用時は燃料
噴射がゼロ停車時はエンジンブ
レーキを活用すること
（マニュアルP9）
Notes: シフトアップは早めに
早めにシフトアップすることで、常にエンジン回転数が低くなり、燃費が向上します。
エンジンブレーキを活用
エンジンブレーキ時は、エンジンがタイヤの回転力で回されている状態となり、燃料噴射はされません。
停止のためにエンジンブレーキを活用することは、燃料無噴射状態の時間を長くとれますので、究極の省燃費運転につながります。

## Slide 7
●経済速度での走行！
⇒車の空気抵抗は速度が2倍に
なると4倍,3倍になると9倍
(例)走行速度90km/h⇒80
km/hで、燃費は10％向上
（マニュアルP11）
●一定速運転を励行しよう！
⇒加速と減速を繰り返す波状運
転は一定速運転と比べ燃費
は25％悪化
（マニュアルP8）
ダンプ・トラックの省燃費運転手法(3)
Notes: 経済速度での走行
速度を上げることで空気抵抗が大幅に増えます。
むやみなスピードアップは、空気抵抗の増大に対する走行に必要なエネルギーが必要になり、その分余分な燃料が必要となります。
一定速度運転を励行しよう
波状運転は、加速でエネルギーを無駄に消費し、減速で運動エネルギーを捨てる、この繰り返しで燃費が悪化します。

## Slide 8: 油圧ショベルの省燃費運転手法(1)
●省燃費モードの活用！
⇒通常の土質では作業効率は
ほとんど変わらず燃費が
10％向上
（マニュアルP13）
●不要なアイドリングを避ける！
⇒暖機運転は5分間で十分
（マニュアルP14）
Notes: 省燃費モードの活用
省燃費モードとは、エンジン回転数を下げ、燃料消費率の良い回転数で操作するモードのことです。
作業の状況により、省燃費モードを選択することで、燃料消費を抑えることができます。
不要なアイドリングを避ける
エンジン始動時の暖機運転は、5分で十分です。

## Slide 9: 油圧ショベルの省燃費運転手法(2)
●アーム・バケットを適正な角度で使用！
⇒アームを垂直にし、前後30～
45度の範囲で掘削すると最も
効率的。
手前掘削や遠方掘削を避け、
適正な範囲を掘削するよう心
掛ける
（マニュアルP15）
Notes: アーム・バケットを適正な角度で使用
油圧シリンダーの力を最大に掘削力に伝えることが重要です。
そのため、最大掘削力を得られる、アームシリンダーと連結ピンの角度が90度となる位置を意識します。
掘削は、アームを鉛直に下した位置から、前方45度、手前30度の範囲で行います。

## Slide 10: 油圧ショベルの省燃費運転手法(3)
●２段掘削を活用！
⇒まず上部を掘削し次に下部を
掘削することでサイクルタイ
ムが短縮でき、燃料節減
（マニュアルP16）
●旋回角度を極力小さく！
⇒油圧ショベルの旋回角度を小さくできる場所にダンプを誘導することでサイクルタイムが短縮でき、燃料節減
（マニュアルP16）
Notes: 2段掘削を活用
２段掘削をすることで、１段掘削に比べてバケットの移動距離が少なくなり、掘削時間の短縮になります。
旋回角度を小さく
旋回にかかる時間は、往復で効いてきます。

## Slide 11: 油圧ショベルの省燃費運転手法(4)
●定期整備・日常点検の励行！
⇒バケットの爪の摩耗、オイル
フィルタやエアクリーナエレ
メントの目詰まり、履帯の緩
みは燃費の悪化の要因
（マニュアルP18）
Notes: 定期点検・日常整備
バケット爪の摩耗は、土への貫入抵抗が大きくなり、作業効率が低下します。
エアクリーナエレメントの目詰まりは、吸入空気量が少なくなり、パワーダウン、燃費の悪化となります。
履帯の張りは適正か確認してください。
緩すぎると外れる、きつすぎると走行時の抵抗が大になります。

## Slide 12: 省燃費運転研修の目的・効果
省燃費運転
コスト
燃費改善
安全
事故防止
環境
温暖化対策
社会貢献への意識向上
経営の合理化
ＣＳＲ活動
法令遵守

## Slide 13
通常運転
省燃費運転
12.7％
19.9％
9.2％
改善率
省燃費運転研修会実施結果（サンプル）
0
0.5
1.0
0.97
1.08
1.00
所要時間比率
所要時間比率 （省燃費運転／通常運転）
燃費
作業性
CO2削減量：9,900kg-CO2／年・台 経費削減：52.6万円／年・台
＊燃費2.0ｋｍ/㍑、燃費改善15％、年間走行距離5万ｋｍ、軽油140円/㍑として試算
効果
ダンプトラックの省燃費運転効果
Notes: 昨年度の省燃費運転研修の成果です。ここには3支店の結果を示していますが、アップダウン等走行条件の違いによるばらつきはありますが、東北・九州では10％、関東では20％の燃費改善効果が確認されました。また作業性に関してですが、通常走行の所要時間を1とした場合の省燃費運転の所要時間の比率を示しています。場内ルートを使用した東北・九州ではほとんど所要時間は変わりませんでしたが、場外一般道路を使用した関東では省燃費運転が夕方の混雑時にかかったこともあり若干時間がかかっていますが、基本的には作業性は大きく変わらないと考えてよいと思います。研修結果を基に省エネ運転の効果を試算おりまして、年間５万キロ走行の場合、CO2の削減効果は年間で9900ｋｇ、一世帯の平均的なCO2排出量は年間7400ｋｇとされていますのでトラック一台が省燃費運転を励行していただくことで１世帯分の年間のCO２が丸々削減できることになります。またこれによる燃料費節減は１台あたり年間約２６万円と、かなり大きな経費節減につながることになります。

## Slide 14: 重機（油圧ショベル）の省燃費運転効果
削減率
約34％

## Slide 15: 省燃費運転の効果（安全面の効果）

## Slide 16: 最後に！（省燃費運転研修の意義）
●環境保全に貢献
CO₂の排出量を削減し 地球温暖化防止に貢献
●経営改善に寄与
燃料使用量を削減し 経費節減に寄与
日建連が実施した省燃費運転の実技研修では
平均で約20％の燃費節減効果が得られています
＊重機・車両の長寿命化や事故防止にも効果あり
省燃費運転により、走行・作業のムダをなくす
ことで環境にも経営にも貢献できます
Notes: ・省燃費運転の意義ですが
・一つはCO2排出量を削減し地球温暖化に貢献すること
・一つは燃料削減、経費削減に寄与することができます。
・更には安全運転による事故防止にも繋がります。
・省燃費運転に心がけ、走行作業のムダを無くすことにご協力をお願いします。

## Slide 17
省燃費運転の重要性、実施方法の説明は以上です。
引き続き、理解度確認テストで確認しましょう。